## Slide 1: 计算机硬件基础 （2020级）
牛建伟 王丽华 邓莹莹 李辉勇 李莹

## Slide 2
第五讲：MIPS处理器设计
处理器设计概述
MIPS模型机
MIPS单周期处理器设计
流水线及其冒险
MIPS异常/中断处理
  MIPS中断/异常
  支持中断/异常的数据通路
  软硬件配合的中断响应机制
  CP0设计

## Slide 3: 5.1 MIPS中断/异常--Exceptions and Interrupts
异常和中断的概念
  在MIPS ISA中，CPU内部的或者外部的非期望事件统称为“异常”
  在X86 ISA中，由于CPU执行某些指令带来的非期望事件称之为“异常”，由外部I/O设备产生的非期望事件称之为“中断”
  本课程采用MIPS 体系的说法，即“异常”和“中断”统称为异常
异常来源于CPU内部
  例如，undefined opcode, overflow, syscall, TLB Miss，page Miss等
中断
  产生于外部I/O控制器
合理处理异常而又不牺牲系统性能是一件困难的事情!

## Slide 4
在MIPS中, 异常是由协处理器（Coprocessor） CP0来管理的
当异常发生时，产生异常（或被中断）的指令地址保存在CP0的EPC寄存器中
  Exception Program Counter (EPC)
保存产出异常的原因
  在MIPS中: 该原因保存在CP0的Cause 寄存器中
  在一些简单的实现中, 只使用1-bit 信息表示异常原因 例如，0 for undefined opcode, 1 for overflow
异常产生后，CPU控制转移到异常处理程序（ exception handler ）的首地址
  0x8000 0180(cached 模式，有OS），或者0xBFC00 0400（uncached模式，无OS)
Reset, NMI： 0x8000 0000
TLB Refill： 0x8000 0000
Cache Error: 0xA000 00100
其他的异常都指向：0x8000 0180
5.1 MIPS中断/异常--Handling Exceptions (1/2)
详细信息参加：《See MIPS Run Linux》一书的5.3节
Notes: MIPS 的异常/中断向量表(假定将MIPS运行在32为模式下)
Reset, NMI： 0x8000 0000
TLB Refill： 0x8000 0000
Cache Error: 0xA000 00100
其他的异常都指向：0x8000 0180

## Slide 5
对于有些异常需要操作系统来处理
  Can kill program (e.g. segfault)
  For I/O device request or syscall, often switch to another process in meantime
    This is what happens on a TLB misses and page faults
5.1 MIPS中断/异常--Handling Exceptions (2/2)
Notes: A segmentation fault (often shortened to segfault) is a particular error condition that can occur during the operation of computer software. In short, a segmentation fault occurs when a program attempts to access a memory location that it is not allowed to access, or attempts to access a memory location in a way that is not allowed (e.g., attempts to write to a read-only location, or to overwrite part of the operating system). Systems based on processors like the Motorola 68000 tend to refer to these events as Address or Bus errors.

## Slide 6
可重启异常
  Pipeline can flush the instruction
  异常处理程序（Handler）执行完成后, 再重新返回到该指令执行
    Re-fetched and executed from scratch
PC+4 保存在 EPC 寄存器
  指名了产生异常的指令
  PC+4是在异常产生时流水线上唯一可以获取的数据
    异常处理程序必须计算正确的异常返回地址
5.1 MIPS中断/异常--Exception Properties
Notes: Non-re-startable exception example: arithmetic overflow. If instruction completes, can’t show offending values
Re-startable exception example: I/O device interrupt.

## Slide 7
读Cause寄存器，转移到对应的异常处理程序
对于来源于CPU内部的“异常”，操作系统决定处理的过程
  系统调用Syscall，执行相应的功能后返回用户程序
  如果是可重启的异常，在Handler中处理错误，然后再返回到引起异常的指令从头执行
    读取数据 lw，程序溢出
  有些时候，需要中断程序的执行，同时使用EPC，Cause等寄存器报告出错原因
    例如，segfault
对于外部中断
  转移到相应的中断向量完成I/O处理任务
5.1 MIPS中断/异常—异常处理程序Handler
Notes: 一句话来说，段错误（segfault）是指访问的内存超出了系统给这个程序所设定的内存空间，例如访问了不存在的内存地址、访问了系统保护的内存地址、访问了只读的内存地址等等情况。

## Slide 8
I/O 中断很类似异常，除了：
  I/O 中断是异步的“asynchronous”
  而异常是同步的
“Asynchronous” with respect to instruction execution:
  I/O interrupt is not associated with any instruction, but it can happen in the middle of any given instruction
  I/O interrupt does not prevent any instruction from running to completion
在中断时需要更多的信息
  中断控制器必须让OS知道哪个I/O设备产生的中断，
  中断需要优先级处理
5.1 MIPS中断/异常--I/O Interrupt
Notes: How does an I/O interrupt different from the exception you already learned?
Well, an I/O interrupt is asynchronous with respect to the instruction execution while exception such as overflow or page fault are always associated with a certain instruction.
Also for exception, the only information needs to be conveyed is the fact that an exceptional condition has occurred but for interrupt, there is more information to be conveyed.
Let me elaborate on each of these two points.
Unlike exception, which is always associated with an instruction, interrupt is not associated with any instruction. The user program is just doing its things when an I/O interrupt occurs.
So I/O interrupt does not prevent any instruction from completing so you can pick your own convenient point to take the interrupt.
As far as conveying more information is concerned, the interrupt detection hardware must somehow let the OS know who is causing the interrupt.
Furthermore, interrupt requests needs to be prioritized. The hardware that can do all these looks like this.

## Slide 9
(1) I/O
interrupt
(2) save PC
Memory
add
sub
and
or
user
program
read
store
...
eret
interrupt
service
routine
(3) jump to interrupt
service routine
(4) perform transfer
(5)
5.1 MIPS中断/异常--Interrupt-Driven Data Transfer
Notes: That is, whenever an I/O device needs attention from the processor, it interrupts the processor from what it is currently doing.
This is how an I/O interrupt looks in the overall scheme of things. The processor is minding its business when one of the I/O device wants its attention and causes an I/O interrupt.
The processor then save the current PC, branch to the address where the interrupt service routine resides, and start executing the interrupt service routine.
When it finishes executing the interrupt service routine, it branches back to the point of the original program where we stop and continue.
The advantage of this approach is efficiency. The user program’s progress is halted only during actual transfer.
The disadvantage is that it require special hardware in the I/O device to generate the interrupt. And on the processor side, we need special hardware to detect the interrupt and then to save the proper states so we can resume after the interrupt.

## Slide 10: 5.2 支持中断/异常的数据通路--增加EPC
EPC：保存中断/异常时的PC
  以便从中断/异常服务程序返回被中断指令
  中断/异常服务程序返回指令：ERET

## Slide 11
NPC需要增加3个输出值：异常/中断处理程序的首地址（uncached 地址，刚上的的地址，还没有使用高速缓存；操作系统启动后，地址变为cached地址0x8000 0000段）
  系统复位时输出：0xBFC0_0000
  硬件中断时输出：0xBFC0_0400
5.2 支持中断/异常的数据通路--修改NPC
Notes: https://blog.csdn.net/whuzm08/article/details/79536361

## Slide 12
记录当前哪些硬件中断正在有效
  IP[7:2]：6个硬件中断
  MIPS：支持6个硬件中断
5.2 支持中断/异常的数据通路--增加Cause寄存器

## Slide 13
IM[7:2]：中断屏蔽，对应6个硬件中断
  1：使能，0：禁止
5.2 支持中断/异常的数据通路--增加SR寄存器(1)
Notes: SR：Status Register

## Slide 14
  IE：全局中断使能
  1：允许中断；0：禁止中断
5.2 支持中断/异常的数据通路--增加SR寄存器(2)

## Slide 15
  EXL：进入中断后，必须置位，防止再次进入
  在执行中断处理程序过程中是否允许再次产生中断
5.2 支持中断/异常的数据通路--增加SR寄存器(3)
Notes: SR: Status register sr ( 全称Status ,CP0 Reg12) Processor status and control; interrupt control; and shadow set control

## Slide 16
检测：每条指令的最后1个状态
  若有中断请求，则进入中断响应状态
检测时需要判断是否中断允许等
解决方法：
  IntReq = |(HWInt[7:2] & IM[15:10]) & IE & !EXL
S0
Fetch
S1
DCD/RF
S2
MA
S6
EXE
S9
Jmp
S3
MR
S5
MW
S7
WB
S10
INT
S4
MWB
S8
Branch
IntReq
5.3 软硬件配合的中断响应机制--控制器(1)

## Slide 17
处理：保存PC/跳转/关中断均在中断响应状态完成
保存：将PC保存在EPC中
  注意：PC已经存储新指令地址了
跳转：控制NPC产生中断处理程序入口地址，并写入PC
关中断：EXL置位，防止再次进入
S0
Fetch
S1
DCD/RF
S2
MA
S6
EXE
S9
Jmp
S3
MR
S5
MW
S7
WB
S4
MWB
S8
Branch
S10
INT
系统需求：
在同一周期完成
实现技巧：
PC/EPC/EXL写使能同时产生



5.3 软硬件配合的中断响应机制--控制器(2)

## Slide 18
框架结构：保存现场、中断处理、恢复现场、中断返回
1、保存现场
  将所有寄存器都保存在堆栈中
2、中断处理
  读取特殊寄存器了解哪个硬件中断发生
  执行对应的处理策略
3、恢复现场
  从堆栈中恢复所有寄存器
4、中断返回
  执行eret指令
1/3/4：通用架构
2：针对具体设备
5.3 软硬件配合的中断响应机制--中断服务程序

## Slide 19
恢复PC，开中断
恢复PC：将EPC写入PC
开中断：清除EXL，允许再次产生

EXL清0
5.3 软硬件配合的中断响应机制--ERET指令

## Slide 20
地址 | 指令
0xBFC00180 | ADD $sp, $sp, -8
0xBFC00184 | SW $t0, 0($sp)
0xBFC00188 | SW $t1, 4($sp)
0xBFC0018C | LUI $t1, 0x8000
0xBFC00190 | ORI $t1, 0x0200
0xBFC00194 | LW $t0, 0($t1)
0xBFC00198 | ADDI $t0, 1
0xBFC0019C | SW $t0, 0($t1)
0xBFC001A0 | LW $t0, 0($sp)
0xBFC001A4 | LW $t1, 4($sp)
0xBFC001A8 | ERET
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
保存
现场
恢复
现场
地址 | 指令
…… | ……
0xA000001C | ADD $s1, $s2, $s3
0xA0000020 | AND $s2, $s1, $s2
0xA0000024 | SUB $t0, $s1, $s2
0xA0000028 | LW $t1, 0($sp)
0xA000002C | OR $s0, $t2, $t1
0xA0000030 | ADD $s0, $s0, $s2
…… | ……
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Cause
SR
中断请求产生
EPC
IntReq
HWInt[5:0]
中断服务程序
主程序
XXXXXX
0xA0000028
5.3 示例：执行到0xA0000024时发生中断
CP0

## Slide 21
设备 | CP0 | CPU | 中断服务程序
IntReq =
f(IE/EXL/IM/IP)
指令最后周期检测IntReq
6个硬件中断
EPC  PC
PC硬件中断服务程序入口
EXL置位
保存现场
中断处理
恢复现场
ERET
PC  EPC
EXL清除
5.3 软硬件配合的中断响应机制--软硬件协同

## Slide 22
完成系统管理相关的功能
  CPU配置
  Cache管理
  异常/中断控制
  存储管理单元控制
  杂项：定时、奇偶校验、错误检测。。。
5.4 CP0设计--0号协处理器

## Slide 23
包含EPC、SR、CAUSE等特殊寄存器
5.4 CP0设计--0号协处理器

## Slide 24
4个寄存器：SR、Cause、EPC、PRId
  阅读《See MIPS Run Linux》第3章
  无关寄存器及无关位可以不阅读
理解要点：
  SR：用于对系统进行控制
    指令可读可写
  Cause：指令读取，硬件控制写入
    IP[7:2]：对应外部6个中断源
    ExcCode：5位6-2，异常/中断发生时控制器控制写入编码值（异常类型）
  EPC：用于保存异常/中断发生时的PC
    保存PC：硬件控制写入
    指令读取：中断服务程序
  PRId：处理器ID（ CPU类型和版本号）
    可以用于实现个性的编码
寄存器号 | 寄存器
12 | SR
13 | CAUSE
14 | EPC
15 | PrID
5.4 CP0设计--0号协处理器

## Slide 25
指令：MFC0、MTC0
  不能直接修改CP0寄存器，必须借助通用寄存器
MFC0：读取CP0寄存器至通用寄存器
  SR：获取处理器的控制信息
  Cause：获取处理器当前所处于的状态
  EPC：获取被异常/中断的指令地址
  PRId：读取处理器ID（可以读取你的个性签名）
MTC0：通用寄存器值写入CP0寄存器
  SR：对处理器进行控制，例如关闭中断
  EPC：操作系统中将用于多任务切换
MFC0 $t0, Cause 读
MTC0 $t1, Cause 写
5.4 CP0设计--协处理器指令及用途
Notes: MFC0：move from C0
MTC0: Move To C0

## Slide 26
信号名 | 方向 | 用途 | 产生来源及机制
PC[31:2] | I | 用于保存PC | PC
DIn[31:0] | I | CP0寄存器的写入数据 | 执行MTC0指令时产生 数据来自GPR[rt]
HWInt[5:0] | I | 6个设备中断 | 
Sel[4:0] | I | 用于选择CP0内部的寄存器 | 执行MFC0/MTC0指令时产生
Wen | I | CP0寄存器写使能 | 执行MTC0指令时产生
EXLSet | I | 用于置位SR的EXL(EXL为1) | CPU控制器在中断响应状态产生
EXLClr | I | 用于清除SR的EXL(EXL为0) | CPU执行ERET指令时产生
clk | I | 时钟 | 
rst | I | 复位 | 
IntReq | O | 中断请求，输出至CPU控制器 | 是HWInt/IM/EXL/IM的函数
EPC[31:2] | O | EPC寄存器输出至NPC | 
DOut[31:0] | O | CP0寄存器的输出数据 | 执行MFC0指令时产生 数据写入GPR[rt]
5.4 CP0设计--模块接口

## Slide 27
由于无用位较多，因此只定义有用位
  reg [15:10] im ;
  reg exl, ie ;
SR整体表示为：{16’b0, im, 8’b0, exl, ie}
im，ie的行为很简单
  if (当Wen有效并且Sel为对应的寄存器编号)
  {im, exl, ie} <= {DIn[15:10], DIn[1], DIn[0]} ;
reg [5:0] im与reg [15:10] im
是等价的，但后者编码风格更好
5.4 CP0设计--SR

## Slide 28
exl要复杂一些：除了类似im/ie的行为外，还必须有置位和清除的功能。以置位为例：
  if (EXLSet)
  exl <= 1’b1 ;
5.4 CP0设计--SR

## Slide 29
Cause：只需定义6位寄存器，不断的锁存HWInt[5:0]
  reg [15:10] ip ;
Cause整体表示为：{16’b0, ip, 10’b0}
5.4 CP0设计--Cause

## Slide 30
定义30位寄存器
  reg [31:2] epc;
为什么不需要32位？
5.4 CP0设计--EPC

## Slide 31
用于对公司/指令集版本等进行标识
  Intel处理器也有ID，CPU-Z就可以读取
目前可以任意选则用一个4字节的编码值，如
  0x1234_5678
5.4 CP0设计--PRId

## Slide 32
除了SR/Cause/EPC/PRId (12/13/14/15)外，一律输出0。
可以设计一个5选1的MUX。
也可以用行为描述，样例代码：
assign DOut = (Sel==12) ? {16’b0, im, 8’b0, exl, ie} ：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX :
32’b0 ;
p = sel== 12 ? “XXX” : ((sel == 13) ? “YYY” : 32’b0);
5.4 CP0设计--输出CP0寄存器
Notes: p = t.str == “1” ? “11” : ((t.str == “22”) ? “22” : “33”); ？表达式的嵌套使用
Register 0: Index，作为MMU的索引用。将来讨论MMU和TLB时会详解之。 Register 2, EntryLo0，访问TLB Entry偶数页中的地址低32Bit用。同上，在MMU和TLB的相关章节中详解。 Register 3, EntryLo1，访问TLB Entry奇数页中的地址低32Bit用。 Register 4, Context，用以加速TLB Miss异常的处理。 Register 5, PageMask，用以在MMU中分配可变大小的内存页。 Register 8, BadVAddr，在系统捕获到TLB Miss或Address Error这两种Exception时，发生错误的虚拟地址会储存在该寄存器中。对于引发Exception的Bug的定位来说，这个寄存器非常重要。 Register 9, Count，这个寄存器是R4000以后的MIPS系统引入的。它是一个计数器，计数频率是系统主频的1/2。BCM1125/1250，RMI XLR系列以及Octeon的Cavium处理器均支持该寄存器。对于操作系统来说，可以通过读取该寄存器的值来获取tick的时基。在系统性能测试中，利用该寄存器也可以实现打点计数。 Register 10，EntryHi，这个寄存器同EntryLo0/1一样，用于MMU中。以后会详述。 Register 11，Compare，配合Count使用。当Compare和Count的值相等的时候，会触发一个硬件中断(Hardware Interrupt)，并且总是使用Cause寄存器的IP7位。 Register 12，Status，用于处理器状态的控制。 Register 13，Cause，这个寄存器体现了处理器异常发生的原因。 Register 14，EPC，这个寄存器存放异常发生时，系统正在执行的指令的地址。 Register 15，PRID，这个寄存器是只读的，标识处理器的版本信息。向其中写入无意义。 Register 18/19，WatchLo/WatchHi，这对寄存器用于设置硬件数据断点(Hardware Data Breakpoint)。该断点一旦设定，当CPU存取这个地址时，系统就会发生一个异常。这个功能广泛应用于调试定位内存写坏的错误。 Register 28/29，TagLo和TagHi，用于高速缓存(Cache)管理。