## Slide 1: 计算机硬件基础 （2020级）
牛建伟 王丽华 邓莹莹 李辉勇 李莹

## Slide 2
第四讲：主存储器
存储系统概述
存储单元电路
存储器芯片结构
存储器扩展
DRAM的刷新

## Slide 3: 1.1 存储系统概述
存储器分类
  按介质分类：
    半导体存储器
    磁介质存储器
    光存储器
    量子存储
    生物存储
  按访问方式分类：
    随机访问存储器 （Random Access Memory—RAM）
    只读存储器 （Read Only Memory—ROM）-》Flash
    顺序访问存储器 （Tape）
    直接访问存储器 （Disk）
  按功能分类：
    高速缓冲存储器
    主存储器
    辅助存储器
    控制存储器
Notes: 控制存储器（CM）用来存放实现全部指令系统的所有微程序，它是一种只读型存储器 .一旦微程序固化，机器运行时则只读不写。控制存储器在CPU内，是CPU的组成部分。

## Slide 4: 1.1 存储系统概述
存储器的性能指标
  访问时间（Access Time）：TA
    随机访问存储器（RAM）：访问时间指读或写操作所用时间，即从给定地址到存储器完成读或写操作所需时间。
    其他类型（硬盘）：指将读写机构定位到目标位置所需的时间。
  存储周期（Cycle Time）：TC
    仅对RAM而言，指两次访问存储单元间的最小时间间隔。
  带宽（Bandwidth）／数据传输率（data Rate）
    一般的随机访问存储器读写频率f：1／Cycle Time；
    带宽：f * 字宽，bps/Bps
    其他类型：TN=TA+N/R
    TN：读写N Bits所需的平均时间
    TA：访问时间
    N：N Bits
    R：存储部件的数据传输率（ bits /s）

## Slide 5: 1.1 存储系统概述
存储器的层次/性能特征
Control
Datapath
Secondary
Storage
(Disk)
Processor
Registers
Main
Memory
(DRAM)
Second
Level
Cache
(SRAM)
On-Chip
Cache
1s
10,000,000s
(10 ms)
Speed (ns):
10s
100s
Ks
Ts
Size (bytes):
Ms
Gs
Tertiary
Storage
(Tape)
10,000,000,000s
(10s )
Ts
Network
Disk
Ts

## Slide 6: 1.1 存储系统概述
存储器的层次结构
二级存储系统指：高速缓冲存储器（Cache）＋主存储器

## Slide 7: 1.2 半导体存储器
静态随机访问存储器SRAM（Static RAM）
  SRAM：静态存储器，相对动态而言，集成度低，但不必刷新。
动态随机访问存储器DRAM（Dynamic RAM）
  DRAM：动态存储器，需要刷新，相对而言，集成度高。
SRAM
DRAM
http://hi.baidu.com/zhonggongxun/blog/item/23438af3deccb21bb07ec583.html

## Slide 8: 1.2 半导体存储器
目前主流DRAM
  SDRAM（ Synchronous DRAM）：同步DRAM，与CPU采用相同时钟，避免了不必要的等待周期，减少数据存储时间，数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM内存又分为PC66、PC100、PC133等不同规格，相应带宽分别为528MB/S、 800MB/S和1.06GB/S。
  DDR（Double Data Rate）SDRAM：双倍速率SDRAM。SDRAM只在一个时钟的上升期传输一次数据；而DDR内存则在一个时钟的上升期和下降期各传输一次数据，因此称为双倍速率SDRAM。DDR SDRAM可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。
Notes: DDR4内存频率原生支持2133MHz 3333MHz
DDR3原生1866MHz

## Slide 9: 1.2 半导体存储器
目前主流DRAM
  DDR2 （Double Data Rate 2） SDRAM：DDR2内存拥有两倍于DDR内存预读取能力，换句话说，DDR2内存 每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据，在同样100MHz的工作频率下，DDR的实际频率为200MHz，而DDR2则可以达到400MHz。 DDR2内存采用1.8V电压，相对于DDR标准的2.5V，降低了不少。
  DDR3 2133MHz
  DDR4（4266MHz）
  DDR5 标准推出

## Slide 10: 1.2 半导体存储器
只读存储器（ROM）
  固定掩膜（Masks）ROM
  PROM（Programmable ROM）：一次性可编程
  EPROM（Erasable PROM）：可擦除可编程（紫外线擦除）
  EEPROM（Electrically Erasable PROM）：电擦除
  Flash Memory（闪存）：本质上属于电擦除可编程ROM，如SM（Smart Media）卡、CF (Compact Flash)卡，MMC（Multi Media Card）卡、SD（Secure Digital）卡和记忆棒（Memory Stick）等 。
Mask ROM
EPROM
U盘上的Flash memory

## Slide 11: 1.2 半导体存储器

## Slide 12
第四讲：主存储器
存储系统概述
存储单元电路
存储器芯片结构
存储器扩展
DRAM的刷新

## Slide 13: 2.1 存储单元电路
存储单元电路
  存储器中用来存储一位二进制信息（0或1）的电路
  是组成存储器的基础和核心
  也称存储元件、存储基元、存储位元、存储元
基本要求
  具有两种稳定（或半稳定）状态，用来表示二进制的 1 和 0 ；
  可以实现状态写入（或设置）；
  可以实现状态读取（或感知）。

## Slide 14: 2.1 SRAM存储单元电路(选学)
右图为6管NMOS静态存储单元电路结构
  T1、T3：工作管
  T2、T4 ：负载管， T1、T2 及T3、T4两个增强型NMOS管反相器交叉耦合构成基本RS触发器，记忆1位二值代码
  T5、T6 ：门控管，控制RS FF的Q和/Q与位线Bj和/Bj之间的连接
    字线Xi=1时， T5、T6 导通， Q和/Q与位线连接；
    字线Xi=0时， T5、T6 截止， Q和/Q与位线不连接。
字线
位线
  T7、T8 ：每列存储单元公用的门控管，用于与输入输出控制电路的连接，开关状态由列地址译码器的输出Yj控制
根据制造工艺的不同，SRAM可以分为双极型和MOS型。
WR
T1
T2
T3
T4
T5
T6
VDD
Yj
Xi
Bj
Bj
T7
T8
&
&
CS
存储单元
输入输出控制电路
D(I/O)
Q
Q
A3
A1
A2
位线
Notes: 参见阎石《数字电子技术基础（第五版）》P369
6管NMOS静态存储单元电路结构包括由6个增强型NMOS管组成的存储单元，以及由缓冲器和反相器组成的输入输出控制电路（控制数据的流向）。
T1、T2 及T3、T4为两个增强型NMOS管反相器交叉耦合而成的RS触发器，它有两个稳定的状态，分别用来存储1和0。
矩阵译码：行地址译码器的输出为字线Xi，列地址译码器的输出为Yj。Bj和/Bj为位线。
若干个存储单元形成一个字，字线用来选中构成一个字的所有存储单元。位线用来将一个字中的某个存储单元的数据输出到数据线上，或者将数据线上的数据存储到存储单元中。
T5、T6 的开关状态由字线Xj的状态决定
T7、T8 的开关状态由列地址译码器的输出Yj控制，Yj=1时导通，Yj=0时截止
由于CMOS比NMOS功耗低，目前一般都使用CMOS工艺制作SRAM。

## Slide 15: 2.1 SRAM存储单元电路(选学)
写操作
Xi=1使T5、T6 导通， Yj=1使T7 、T8导通， Q和/Q与位线Bj和/Bj接通
A1 截止，A2 和A3 导通，加在D端的数据被写入存储单元
  若D=1，则A2 输出为1， A3 输出为0， 即Bj为1， /Bj为0，使T3导通， T1截止，写入Q= 1。
  若D=0，则A2 输出为0， A3 输出为1， 即Bj为0， /Bj为1，使T1导通，T3截止，写入Q= 0。
WR
T1
T2
T3
T4
T5
T6
VDD
Yj
Xi
Bj
Bj
T7
T8
&
&
CS
存储单元
输出控制电路
D(I/O)
Q
Q
A3
A1
A2
1
0
1
0
1
1
0
1
0
Notes: 当存储单元所在的一行和所在的一列同时被选中后，Xi=1，Yj=1，则T5、T6 、T7 、T8均导通， Q和/Q与位线Bj和/Bj接通
由于/CS=0，/WR=0，所以，A1的使能端信号为“0”，A2、A3的使能端信号为“1”，故A1 截止，A2 和A3 导通，加在D端的数据被写入存储单元。
若D=1，则A2 输出为1， A3 输出为0，， 即Bj为1， /Bj为0——VGS3=1， VGS1=0，所以T3导通 ，T1截止，写入Q= 1。

## Slide 16: 2.1 SRAM存储单元电路(选学)
读操作
T5、T6 、T7 、T8均导通， Q和/Q与位线Bj和/Bj接通
A1导通，A2 和A3截止，Q端的状态经A1送到D端，数据被读出
  若Q=1， /Q=0，则Bj为1，A1 输入为1， 从D端输出D= 1。
WR
T1
T2
T3
T4
T5
T6
VDD
Yj
Xi
Bj
Bj
T7
T8
&
&
CS
存储单元
输出控制电路
D(I/O)
Q
Q
A3
A1
A2
1
1
1
1
0
  若Q=0， /Q=1，则Bj为0，A1 输入为0， 从D端输出D= 0。
1
0

## Slide 17: 2.2 DRAM存储单元电路
DRAM存储单元电路（单管单元电路）
Cs电容 <<Cd电容
Cs上有电荷表示 ‘1’
Cs上无电荷表示 ‘0’
保持状态：字选线低电平，T截止，理论上内部保持稳定状态。
注意：在保存二进制信息“ 1 ”的状态下，Cs有电荷，但Cs存在漏电流，Cs上的电荷会逐渐消息，状态不能长久保持 ，在电荷泄漏到威胁所保存的数据性质之前，需要补充所泄漏的电荷，以保持数据性质不变。这种电荷的补充称之为刷新（或再生）。

## Slide 18: 2.2 DRAM存储单元电路
DRAM存储单元电路工作原理（读出）
读出时：D 线先预充电到 Vpre=2.5V，然后字选线高电平，T导通
若电路保存 信息1，Vcs=3.5V，电流方向从单元电路内部向外；
若电路保存信息 0，Vcs=0.0V，电流方向从外向单元电路内部；
因此根据数据线上电流的方向可判断单元电路保存的是 1还是 0。
读出过程实际上是Cs与Cd上的电荷重新分配的过程，也是Cs与Cd上的电压重新调整的过程。Cd上的电压，即是D线上的电压。

## Slide 19: 2.2 DRAM存储单元电路
DRAM存储单元电路工作原理（写入）
写入操作：D 线加高电平（1，3.5V）或低电平（0，0V），字选择线置高电平，T导通；
写1时，D线高电平，对Cs充电；
写0时，D线低电平，Cs放电；

## Slide 20: 2.3 ROM存储单元电路
固定掩膜ROM单元电路
含二级管的电路表示1，不含电路表示0
含三级管的电路表示1，不含电路表示0
含MOS管的电路表示0，不含电路表示1
Notes: BL通过一个下拉电阻接到逻辑地上（A和B），或者通过一个上拉电阻接到电源上（C）。

## Slide 21: 2.3 ROM存储单元电路
可编程的PROM单元电路1.7
出厂时所有位均为1。
编程时（写入数据），对写0的单元加入特定的大电流，熔丝被烧断，变为另一种表示0的状态，且不可恢复。
工作时，加入正常电路。
Notes: BL接一个下拉电阻

## Slide 22: 2.3 ROM存储单元电路
紫外线擦除可编程的EPROM单元电路
出厂时所有位均为 1，FAMOS（浮空栅极MOS）G极无电荷，处于截止状态。
编程时（写入数据），对写0的单元加入特定的电压，FAMOS上的G极与D极被瞬时击穿，大量电子聚集到G极上，撤销编程电压后，G极上的聚集的电子不能越过隔离层，FAMOS导通，表示0。
工作时，加入正常电压，FAMOS 的状态维持不变。
擦除时，用紫外线照射，FAMOS聚集在G极上的电子获得能量，越过隔离层泄漏，FAMOS恢复截止状态。
G
Notes: BL接上拉电阻

## Slide 23: 2.3 ROM存储单元电路
电擦除可编程的EEPROM单元电路
与EPROM相似，它是在EPROM基本单元电路的浮空栅的上面再生成一个浮空栅，前者称为第一级浮空栅，后者称为第二级浮空栅。第二级浮空栅引出一个电极，接某一电压VG。
若VG为正电压，第一浮空栅极与漏极之间产生隧道效应，使电子注入第一浮空栅极，即编程写入（写“0”）。
若使VG为负电压，强使第一级浮空栅极的电子散失，即擦除（擦除为“1”）。擦除后可重新写入。
1
2

## Slide 24
2.4 存储单元的符号表示
可存储1位二进制代码
8个存储单元构成1个字节
32个存储单元构成1个32位字

## Slide 25
第四讲：主存储器
存储系统概述
存储单元电路
存储器芯片结构
存储器扩展
DRAM的刷新

## Slide 26: 3.1 存储芯片内部结构

## Slide 27: 3.1 存储芯片内部结构
(矩阵法)

## Slide 28: 3.1 存储芯片内部结构
存储芯片结构（一维地址结构）
  1024×2 ：1024 个字单元，每个字单元 2 个二进制位。
D1
D0
W0
W1
W2
W1203
译
码
电
路
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0

## Slide 29: 3.1 存储芯片内部结构
问题：如何识别这些字单元？
  1024×2 ：1024 个字单元，需要1024个不同的标示。
  地址编码：译码电路使得字选择线 Wi 处于工作状态的输入信号（二进制信号），称为Wi 所选中字单元的地址编码（简称地址）。
  对于每一个字单元，地址是唯一的。
D1
D0
W0
W1
W2
W1023
译
码
电
路
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
地址

## Slide 30: 3.1 存储芯片内部结构

## Slide 31: 3.1 存储芯片内部结构
二维地址结构（SRAM）
  芯片示例：4096 × 4（4096 个字，每个字 4 位）
  4096×4 = 214 个位单元
  存储矩阵： 27×27 (128行×128列)
一行每4个单元一组为一个字， 一行共32个字

## Slide 32: 3.1 存储芯片内部结构
二维地址结构（SRAM）：4096×4 ：4096 个字，每个字 4 位
  存储矩阵： 27×27 (128行×128列)
  行译码：行地址 7位，一行含32个字共128位，任一时刻只有1个字（4位数据线）被选中。
行地址

## Slide 33: 3.1 存储芯片内部结构
二维地址结构（SRAM）：4096×4 ：4096 个字，每个字 4 位
  存储矩阵： 27×27 (128行×128列)
  一行包括32个字，要进行32选1的译码（Y译码），列地址5位
列地址
行地址

## Slide 34: 3.1 存储芯片内部结构
DRAM芯片结构
  芯片示例：4096×4 DRAM
  （4096 个字，每个字 4 位）
  4096个字 = 212，12位地址
  DRAM芯片封装的特殊：
  行列地址管脚复用，行列地址各6位。
  存储矩阵：
  26×（26×4）(64行×256列)

## Slide 35: 存储芯片结构示例
SRAM 2114(1024×4)芯片结构
片选信号

## Slide 36: 存储芯片结构示例
DRAM 4M×4 DRAM芯片结构(内部包含刷新电路)
读/写行地址和刷新行地址被送到一个多路选择器，由内部控制电路选择哪个地址被送到行译码器
RAS：Row Address Strobe
CAS：Column Address Strobe
所有DRAM芯片同时刷新，由刷新计数器自动计数，按行刷新(只需行地址)，对CPU透明。

## Slide 37
第四讲：主存储器
存储系统概述
存储单元电路
存储器芯片结构
存储器扩展
DRAM的刷新

## Slide 38: 4.1 存储器芯片的扩展（位扩展）
1K×4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
D0
D1
D2
D3
CS#
WE#
例：1Kx4 SRAM芯片构成1Kx8的存储器
  1K×4 芯片管脚：
    10个地址管脚 A9～A0
    4个数据管脚 D3～D0
    1个片选输入管脚 CS＃
    1个读写控制管脚 WE#
    芯片地址空间：000H～3FF H
  CPU访问存储器需提供：
    地址总线10根：AB9～AB0
    数据总线8根：DB7～DB0
    读写控制信号：MemW
    存储器地址空间：000H～3FF H
  需要芯片：（1K×8) / (1K×4）= 2片
    地址管脚：都连接到AB9～AB0
    数据管脚：分别连接到 DB7～DB4和 DB3～DB0
    芯片读写控制管脚：连接MemW

## Slide 39: 4.1 存储器芯片的扩展（位扩展）
例: 1K  4的SRAM存储芯片构造1K  8的存储器

## Slide 40: 4.2 存储器芯片的扩展（字扩展）
1K×8
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CS#
WE#
例：1Kx8 SRAM芯片构成4Kx8的存储器
  1K×8 芯片管脚：
    10个地址管脚 A9～A0
    8个数据管脚 D7～D0
    1个片选输入管脚 CS＃
    1个读写控制管家WE#
    芯片地址空间：000H～3FF H
  CPU访问存储器需提供：
    地址总线12根：AB11～AB0
    数据总线8根：DB7～DB0
    读写控制信号：MemW
    存储器地址空间：000H～FFF H
  需要芯片数：（4K×8) / (1K×8）= 4片
    地址管脚：都连接到AB9～AB0
    数据管脚：都连接到 DB7～DB0
    芯片读写控制管脚：连接MemW
  一个2-4译码器产生4个片选信号
    译码器输入：AB11~AB10
    译码器输出：分别接4个芯片片选管脚

## Slide 41: 4.2 存储器芯片的扩展（字扩展）
例：1Kx8 SRAM存储芯片构成4Kx8的存储器

## Slide 42: 4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展—字位扩展）
例：4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器
  4K×4芯片：
    12个地址管脚 A11～A0
    4个数据管脚 D3～D0
    1个片选输入管脚 CS＃
    1个读写控制管脚 WE#
    芯片地址空间：000H～FFF H
  CPU向存储器提供：
    地址总线14根：AB13～AB0
    数据总线8根：DB7～DB0
    读写控制信号：MemW
    存储器地址空间：0000H～3FFF H
  需要芯片数：（16K×8) / (4K×4）= 8片
    分4组（字扩展），每组2个芯片（位扩展）
  一个2-4译码器产生4个片选信号
    译码器输入：AB13~AB12
    译码器输出：分别接4组芯片片选管脚
4K×4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
D0
D1
D2
D3
CS#
WE#

## Slide 43: 4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展）
4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器地址空间划分
4K×4
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
D0
D1
D2
D3
CS#
WE#
4K×4
0 000 H
0 FFF H
4K×4
4K×4
1 000 H
1 FFF H
4K×4
4K×4
2 000 H
2 FFF H
4K×4
4K×4
3 000 H
3 FFF H
4K×4

## Slide 44: 4.3 存储器芯片的扩展（混合扩展）
4Kx4 SRAM存储芯片构成16Kx8的存储器连接图

## Slide 45: CPU与主存的连接（示例）
00
01
11
10
001
000
ROM片选由高3位地址确定。
RAM片选由高2位地址确定。
4
Notes: Power-On Self-Test，POST
BIOS:(Basic Input Output System)

## Slide 46: 存储器的符号表示
读操作
  输入
    读单元地址：Address
    读控制信号：MemRead
  输出
    读出数据：Readdata
写操作
  输入
    写单元地址：Address
    写入数据：Writedata
    写控制信号：MemWrite
  输出：无

## Slide 47
第四讲：主存储器
存储系统概述
存储单元电路
存储器芯片结构
存储器扩展
DRAM的刷新

## Slide 48: 5.1 DRAM存储单元电路的刷新
DRAM单管单元电路的工作特征
D线上的电压在读出过程中的变化量实例计算：
破坏性读出

## Slide 49: 5.1 DRAM存储单元电路的刷新
DRAM存储单元电路的信号刷新问题
（没有感应放大器时）读出操作是一种破坏性操作，读1时，Cs放电；读0时，Cs充电；所以读出操作后，原保存在Cs上的数据（电荷）被破坏，应该立即进行恢复（重写或刷新）。
在保持状态下，T管截止，Cs与外部隔开，但Cs两级间存在漏电流，所以，Cs上的电荷也会出现变化，必须在一个时间内重写数据，这个时间称为单元电路的刷新周期，一般为2ms、4ms、8ms。
刷新由传感放大器在读出过程中同时完成。在D线上增加了传感放大器后读过程实际上就是一次刷新过程。事实上，DRAM的刷新就是通过这样的读操作来实现的。
1. 由于读出过程D线电压变化量较小，需要对变化量进行放大才能得到有效的数据，所以单管存储单元电路中D线上必须增加传感放大器(Sense Amplifier)。
AMP

## Slide 50: 5.1 DRAM存储单元电路的刷新
读“1” 过程中的D线电压变化情况（刷新过程）
预充电
读1时，传感放大器作用后D线的变化情况
读1时，D线电压开始阶段的变化
AMP

## Slide 51: 5.1 DRAM存储单元电路的刷新
读“0” 过程中的D线电压变化情况（刷新过程）
预充电
结论：DRAM的读过程就是刷新过程
AMP
读0时，D线电压开始阶段的变化
读0时，传感放大器作用后D线的变化情况

## Slide 52: 5.2 DRAM存储芯片的刷新
DRAM芯片：4096×4 DRAM
按行刷新，每次刷新1行

## Slide 53: 5.3 DRAM的刷新方式
DRAM的刷新
  刷新操作：读操作；
  按行刷新、所有芯片同时进行 ；
  刷新操作与CPU访问内存分开进行；
  刷新周期：2ms, 4ms, 8ms,…,64ms；
  刷新地址及刷新地址计数器

## Slide 54: 5.3 DRAM的刷新方式
分散刷新方式
  一个存储周期分为两段: 前一段用于正常读写，后一段用于刷新操作。一个存储周期刷新1行，下一存储周期刷新另一行，直至最后1行后，又开始刷新第1行。
  存储周期加长1倍，效率降低，很少使用。
  分散刷新间隔 = 刷新行数×存储周期 = 刷新周期

## Slide 55: 5.3 DRAM的刷新方式
集中刷新方式
  将存储器访问周期分成两部分，在一个时间段内刷新存储器所有行，另一个时间段CPU访问内存，刷新电路不工作。
  集中刷新时间长，此时存储器不能正常读写（访存死区）。很少使用该方法。
  集中刷新间隔 = 刷新周期

## Slide 56: 5.3 DRAM的刷新方式
异步刷新方式
  结合前两种方式，保证在一个刷新周期内将存储芯片内的所有行刷新一遍，且只刷新一遍。
  异步刷新间隔 = 刷新周期
  以128行为例，在2ms时间内必须轮流对每一行刷新一次，即每隔2ms/128=15.5μs刷新一行。这时假定读/写与刷新操作时间都为0.5μs，则可用前15μs进行正常读/写操作，最后0.5μs完成刷新操作。