## Slide 1: 计算机硬件基础 （2020级）
牛建伟 王丽华 邓莹莹 李辉勇 李莹

## Slide 2
第八部分：虚拟存储器
辅助存储器
  磁记录方式
  硬磁盘存储器
  磁盘的类型
  光盘存储器
虚拟存储器

## Slide 3: 辅助存储器概述
辅助存储器
  主存的后援设备，不直接与CPU交换信息，又称外存
  半导体存储介质（固态盘，电）、磁介质存储器（硬盘、软盘、磁带，磁）、光介质存储器（光盘，光）
  特点：容量大、价格低、非易失性、速度慢（与寄存器和主内相比）
  虚拟存储系统、文件系统、数据库系统等

## Slide 4: 磁表面存储原理
磁表面存储器
  磁头：体积小，重量轻；
  软盘采用接触方式，硬盘采用浮动方式（浮动磁头，薄膜磁头），0.1μm～0.5μm
  磁记录材料：极细的γ－Fe2O3（ 磁赤铁）颗粒，涂在（或喷射）在盘面上，形成细密、均匀、光滑的磁膜。
  片基（载体）：塑料（软盘），金属（硬盘）
记录原理
  通过磁头与介质的相对运动完成读写操作。
  写入：根据写入代码确定写入驱动电流的方向，使磁表面被磁化的极性方向不同，以区别“0”和“1”；
  读出：磁头相对磁化单元做切割磁力线运动，磁化单元的极性决定了感应电势的方向，以此区别“0”和“1”。
Notes: 硬盘工作时：磁头与盘面保持一个微小的距离。这个距离越小，磁头读写数据的灵dao敏度就越高，当然对硬盘各部件的要求也越高。早期设计的磁盘驱动器使磁头保持在盘面上方几微米处飞行。稍后一些设计使磁头在盘面上的飞行高度降到约0.1μm～0.5μm，现在的水平已经达到 0.005μm～0.01μm，这只是人类头发直径的千分之一。硬盘不工作时：磁头停留在启停区，当需要从硬盘读写数据时，磁盘开始旋转。旋转速度达到额定的高速时，磁头就会因盘片旋转产生的气流而抬起， 这时磁头才向盘片存放数据的区域移动。

## Slide 5: 磁表面存储原理
磁记录原理：
  通过磁头与介质的相对运动完成读写操作
写入操作: 磁化过程
  根据写入代码，确定写入驱动电流的方向，使磁表面被磁化的极性方向不同，以记录“0”和“1”
读出操作：感应过程
  磁头相对磁化单元做切割磁力线运动，磁化单元的极性决定了感应电势的方向，以此区别“0”和“1”

## Slide 6: 磁记录编码方式（了解）
磁记录编码方式：实际上是写入电流的变化方式
  编码方法，即按什么规律，把一连串的二进制信息变换成磁层中的一个序列的磁化翻转状态，且能可靠地用读写电路实现这一转换过程
  归零制RZ(正负脉冲电流)、不归零制NRZ(正反向电流)、调相制PM(磁化翻转方向)、调频制FM(磁化翻转频率)
Notes: 归零制(RZ)它的规则是:若记录1信息，则加正向写入电流脉冲;若记录0信息，则加负向写入电流脉冲，每写入一个信息，电流归零。在这种方式中·相邻两位信息之间，磁头线圈的写电流为0.相应的这段磁层未被磁化。因此在写入信息前必须先去磁。由于这种方法有未被磁化的空白区，记录密度低，抗干扰能力差，所以目前已不被使用。
Non-Return-to-Zero
单极性不归零码,无电压(也就是元电流)用来表示"0",而恒定的正电压用来表示"1"。每一个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅度电平(即0.5)。也就是说接收信号的值在0.5与1.0之间,就判为"1"码,如果在O与0.5之间就判为"0"码。每秒钟发送的二进制码元数称为"码速"。
双极性不归零码,"1"码和"0"码都有电流,但是"1"码是正电流,"0"码是负电流,正和负的幅度相等,故称为双极性码。此时的判决门限为零电平,接收端使用零判决器或正负判决器,接收信号的值若在零电平以上为正,判为"1"码;若在零电平以下为负,判为"0"码。
以上两种编码,都是在一个码元的全部时间内发出或不发出电流(单极性),以及发出正电流或负电流(双极性)。每一位编码占用了全部码元的宽度,故这两种编码都属于全宽码,也称作不归零码NRZ (Non Return Zero)。如果重复发送"1"码,势必要连续发送正电流;如果重复发送"0"码,势必要连续不送电流或连续发送负电流,这样使某一位码元与其下一位码元之间没有间隙,不易区分识别。
改进不归零制(NRZ1)的记录原则是见“1”就翻，即当记录“1”时写电流要改变方向；记录“0”时不改变，画出电流波形。
改进调频制(MFM)与调频制(FM)的区别在于FM在信息元交界处写电流总要改变一次方向；而MFM仅当连续记录两个“0”时，信息交界处翻转一次，其他情况不翻转，画出MFM的写电流波形。

## Slide 7
第八部分：虚拟存储器
辅助存储器
  磁记录方式
  硬磁盘存储器
  磁盘的类型
  光盘存储器
虚拟存储器

## Slide 8: 硬磁盘基本结构
硬磁盘存储器的基本结构
  磁盘控制器 ＋ 磁盘驱动器（盘片）
  磁盘控制器：将主机发来的命令转化为对驱动器的控制命令，实现主机和驱动器之间的数据格式转化和传送，并控制驱动器读写
  磁盘驱动器（盘片） ：存储和读写数据

## Slide 9: 硬磁盘基本结构
磁盘驱动器基本结构
  存储机构、机械驱动机构、控制机构等

## Slide 10: 硬磁盘基本结构
磁盘驱动器基本结构
  全密封：浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片和主轴组件和前置控制电路等密封在一起。
  磁头：非接触式浮动磁头，盘面分启停区和数据区。不工作时，磁头停留在启停区；工作时，磁盘高速旋转带动气流使磁头漂浮在磁表面上方，头盘间隙仅有0.1微米~0.5微米，最新0.005-0.01微米；
  读写电路：安装在磁头臂接近磁头的地方，以减少干扰；
  旋转速度：5400RPM，7200RPM，10000RPM，15KPRM；一般等角速度旋转。

## Slide 11: 硬磁盘基本结构
结构：盘面和磁头

## Slide 12: 硬磁盘基本结构
数据结构与格式
  数据结构：
    磁道（柱面：Cylinder）
    盘面（磁头：Head）
    扇区（Sector）
  扇区容量：512/4096 Bytes
  每个磁道包含的扇区数相同
  最小访问单位：扇区
  扇区的地址表示：
  存储容量
Cylinder＃
Head＃
Sector＃

## Slide 13: 硬磁盘基本结构
ZBR技术（Zone Bit Recording）
Higher data rate
Notes: Zone Bit Recording (ZBR) is used by disk drives to store more sectors per track on outer tracks than on inner tracks. It is also called Zone Constant Angular Velocity (Zone CAV, Z-CAV, or ZCAV).
The inner tracks are packed as densely as the particular drive's technology allows, but with a CAV drive the data on the outer tracks are less densely packed. Using ZBR the drive divides all the tracks into a number of zones, and the inner track of each zone is packed as densely as it can, with the other tracks in that same zone recorded with the same read/write rate. This permits the drive to have more bits stored in each track outside of the innermost zone than drives not using this technique. Storing more bits per track equates to achieving a higher total data capacity on the same disk area.
On a hard disk using ZBR, the data on the tracks in the outer most zone will have the highest data transfer rate. Since both hard disks and floppy disks typically number their tracks beginning at the outer edge and continuing inward, and since operating systems typically fill the lowest-numbered tracks first, this is where the operating system typically stores its own files during its initial installation onto an empty drive. Testing disk drives when they are new or empty after defragmenting them with some benchmarking applications will often show their highest performance. After some time, when more data are stored in the inner tracks, the average data transfer rate will drop, because the transfer rate in the inner zones is slower; this, combined with the head's longer stroke and possible fragmentation, may give the impression of the disk drive slowing down over time.
Some other ZBR drives, such as the 800 kilobyte 3.5" floppy drives in the Apple IIGS and older Macintosh computers, don't change the data rate but rather spin the medium slower when reading or writing outer tracks, thus approximating the performance of constant linear velocity drives.

## Slide 14: 磁盘的性能参数
性能指标
  记录密度
    道密度：磁盘沿半径方向单位长度的磁道数；磁盘面一般有10000-50000个磁道（柱面）；
    位密度：单位长度磁道记录二进制的位数。每条磁道一般有100-500扇区；
  存储容量：磁头数×磁道（柱面）数×每道扇区数×每扇区字节数
  寻道时间 Tt：磁头从当前位置定位到目标磁道所需时间（用平均值表示），一般为3-13ms（由于局部性，一般为该值的25%-33%）；
为什么感觉硬盘越用越慢？
Notes: 硬盘为什么越用越慢？1）先用外圈，后用内圈，外圈数据速率高；2）寻道时间增加；3）碎片化；
  增加了存储容量：磁头数×磁道（柱面）数×每道扇区数×每扇区字节数

## Slide 15: 磁盘的性能参数
性能指标
  寻区时间 Ts：磁头定位到目标磁道后，等待目标扇区旋转到磁头下所需的时间（用平均值表示），5.6ms（5400RPM）~2ms（15000RPM）；
  访问时间（也称寻址时间）TA：TA=Tt +Ts
  数据传输率 Dr：单位时间内传输的数据位数（b/s）:80-600MB/s

## Slide 16: 磁盘的性能参数
假设磁盘存储器共有6个盘片，最外两侧盘面不能记录，每面有204条磁道，每条磁道有12个扇区，每个扇区有512byte，磁盘以7200rpm速度旋转，平均寻道时间为8ms
  计算该磁盘存储器的：
  （1）容量
  （2）平均寻址时间
  （3）数据传输率
解答：
  （1）容量： （6x2-2）X 204 X 12 X 512 = 12,533,760 bytes
  （2）平均寻址时间： 8ms + （60*1000ms / 7200）/ 2 = 12.167 ms
  （3）数据传输率：（7200 / 60）X 12 X 512 = 7,372,80 bytes/s

## Slide 17: 固态硬盘
固态驱动器（Solid State Disk或Solid State Drive，简称SSD），俗称固态硬盘。
SSD由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同。
厂商只需购买NAND颗粒，再配适当的控制芯片，编写主控制器代码，就制造了固态硬盘。
新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、M.2接口、CFast接口、SFF-8639接口和NVME/AHCI协议。

## Slide 18: 固态硬盘
由于固态硬盘没有普通硬盘的机械结构，也不存在机械硬盘的寻道问题，因此系统能够在低于1ms的时间内对任意位置存储单元完成输入/输出操作。

## Slide 19: 固态硬盘相对机械硬盘的优点
1、存取速度快，没有寻道（扇区）时间，这也是固态硬盘最大的优点，固态硬盘没有磁头，采用快速随机读取，读延迟极小，无论是启动系统还是运行大型软件，固态硬盘的速度相比主流的机械硬盘有了质的飞跃（3-5倍）
2、防震抗摔，固态硬盘内部不存在任何机械活动部件，不会发生机械故障，也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用，而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
3、发热低、零噪音，由于没有机械马达，闪存芯片发热量小，工作时噪音值为0分贝，闪存芯片发热量小。
4、体积小，相比传统的机械硬盘，固态硬盘体积更小，重量更轻，方便携带。
Notes: 固态盘一般机械硬盘速度的5倍左右，机械硬盘读写速度大概是100MB/s，而固态硬盘很多都可以达到500MB/s，甚至更高。
1、固态硬盘在传输速度上有很大的优势，最高可达500M/秒，其中读取速度达到400-600M每秒，写入速度同样可以高达200M每秒。而传统的IDE硬盘读取速度极限是无法超越200M每秒，写入速度也很难突破100M每秒。
2、这里的读取速度是指连续读取速度，实际计算的时候，由于普通硬盘还有寻道时间等开销，所以实际上固态硬盘的读取速度要达到普通硬盘的7~8倍以上。固态硬盘和普通机械硬盘区别还是非常大的，不管读写速度还是价格方面，都有巨大的差距。
3、机械硬盘读写速度平均60---200M每秒。2、固态硬盘不同品牌型号之间，平均大约在150---500M每秒。3、5400转的笔记本硬盘：50-90MB每秒。4、7200转的台式机硬盘：90-190MB每秒。

## Slide 20: 固态硬盘缺点
1、相比机械硬盘成本高，目前容量较大的固态硬盘有4TGB。价钱方面，目前一个固态盘的价钱是机械硬盘的3-5倍。
2、写入速度相对慢，固态硬盘在数据读取上优势明显，但在数据写入速度要慢一些，而且容易产生碎片。
3、寿命相对短，一般闪存的固态硬盘写入寿命为10万次，最新技术可达100万到500万次，这对U盘或其他数码产品来说不算什么，但固态硬盘在系统上的写入速度会很容易超过这个数量。
4、可靠性相对低，如果固态硬盘数据损坏后是难以修复的，目前的数据修复技术基本不可能在损坏的芯片中恢复数据。而机械硬盘还能挽回一些数据。

## Slide 21: 固态硬盘 VS 机械硬盘大小

## Slide 22
第八部分：虚拟存储器
辅助存储器
  磁记录方式
  硬磁盘存储器
  磁盘的类型
  光盘存储器
虚拟存储器

## Slide 23: 磁盘的类型
软盘（Floppy Disk）
硬盘（Hard Disk）
  IDE（Integrated Drive Electronics）/ EIDE
  SCSI（Small Computer System Interface）
  SATA（Serial-ATA）
  SAS（Serial Attached SCSI）
  RAID

## Slide 24: 硬磁盘的类型
SATA（Serial-ATA）磁盘：IDE属Parallel-ATA，SATA具有更快的外部接口传输速度，数据校验措施更为完善
  改用线路相互间干扰较小的串行线路进行信号传输，相比原来的并行总线，SATA的工作频率得以大大提升
  SATA具有更简洁方便的布局连线方式，在有限机箱内，更有利于散热，使内部电磁干扰降低很多
  SATA 1.0速率可达150MB/s，硬盘容量可达400GB。SATA 2.0/3.0可提升到300至600MB/s
  SATA是点对点的，但SCSI总线是共享的
  目前主流接口：
  SATA III
  mSATA
  M.2

## Slide 25: 硬磁盘的类型
SAS（Serial Attached SCSI）即串行连接SCSI，是新一代SCSI技术，SAS改善了存储系统的效能、可用性和扩充性
  与SATA硬盘相同，都采用串行技术以获得更高的传输速度，并通过减少连结线改善内部空间等
  由于采用串行线缆，可实现更长的连接距离，还能提高抗干扰能力，且可显著改善机箱内部的散热情况
  SAS起步速度可达300MB/s，600MB/s甚至更多
  SAS是点对点的，SAS的接口技术可向下兼容SATA
  支持厂商（希捷、迈拓、富士通）较少，SAS相关的硬盘、控制芯片种类少

## Slide 26: 硬磁盘的类型
RAID
  Reduntant Array of Independent Disks（独立冗余磁盘阵列）
  RAID由多个物理硬盘构成，但被操作系统当成一个逻辑磁盘，数据分布在不同的物理磁盘上，冗余磁盘用于保存数据校验信息，校验信息保证在出现磁盘损坏时能够有效的恢复数据；
  RAID特点
    通过把多个磁盘组织在一起作为一个逻辑卷提供磁盘跨越功能
    通过把数据分成多个数据块（strip）并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度
    通过镜像或冗余校验操作提供容错能力
  RAID包括六种不同模式：RAID 0, RAID1, RAID2，RAID3,RAID4和RAID 5。

## Slide 27: 硬磁盘的类型
RAID 0：无差错控制的带区组，可以提高读写性能
  实际上不应属于RAID家族成员，完全没有冗余；
  数据条带（Strip）化分布在不同的物理磁盘上。Strip可以是物理磁盘上的一块存储区（扇区或其他单位）。
  磁盘组中每一个磁盘同一位置的磁盘区构成一个逻辑上的带区集，所以一个带区分布在多个磁盘上。
  单个I/O 操作访问的数据分布在一个带区集上时，可实现I/O操作的并行处理，改善数据传输性能。
带区
Notes: 在创建带区集时，合理的选择带区的大小非常重要。如果带区过大，可能一块磁盘上的带区空间就可以满足大部分的I/O操作，使数据的读写仍然只局限在少数的一、两块硬盘上，不能充分的发挥出并行操作的优势。另一方面，如果带区过小，任何I/O指令都可能引发大量的读写操作，占用过多的控制器总线带宽。因此，在创建带区集时，我们应当根据实际应用的需要，慎重的选择带区的大小。Strip大小：4 KB、8 KB、16 KB(默认)、32 KB、64 KB、128 KB。

## Slide 28: 硬磁盘的类型
RAID 1：镜像结构
  简单镜像磁盘冗余方案 ，成本太高；
  与RAID 0类似，用户数据和系统数据条带（Strip）化分布在不同的物理磁盘上（包括镜像磁盘）。
  读操作同时在两组磁盘中进行，数据从访问时间小的磁盘组中获得，所以，读操作性能得到改善。
  写操作同时在两组磁盘中进行，写操作的访问时间以速度慢的为准，所以，写操作性能指标不高。
  出现磁盘损坏时，数据恢复简单。

## Slide 29: 硬磁盘的类型
RAID 2：带海明校验
  采用完整的并行访问技术，所有磁盘在任何时刻都并行地响应I/O 请求；磁盘组中物理磁盘处于完全同步状态，以保证任何时刻，所有磁盘的磁头都处于相同位置。
  数据按较小的条带（一个字或一个字节）分布在不同的磁盘上。
  根据磁盘数据计算错误校验码（比如海明码），校验码按位分布在冗余磁盘对应位置上。
  数据传输率高；访问效率高；
  成本比较高（比RAID1稍低）

## Slide 30: 硬磁盘的类型
RAID 3：带奇偶校验码的并行传送
  与RAID2一样，采用并行访问技术；
  数据按较小的条带（一个字或一个字节）分布在不同的磁盘上。
  校验码是简单的奇偶校验码（1位），保存在独立的冗余磁盘对应位置上。
  一个磁盘损坏，可以方便地实现数据恢复；
  数据传输率高；访问效率高；

## Slide 31
第八部分：虚拟存储器
辅助存储器（磁表面存储器）
虚拟存储器
  概述
  页式虚拟存储器

## Slide 32: 概述

## Slide 33: 概述

## Slide 34: 概述

## Slide 35: 概述
是资源分配的单位

## Slide 36: 概述
进程（线程）：操作系统对运行程序的抽象
  一个系统上可以同时运行多个进程，而每个进程都认为自己独占系统，实际上，操作系统让处理器交替执行多个进程中的指令；
  进程的上下文：进程运行所需要的所有状态信息，例如：PC、寄存器的当前值，主存的内容、段/页表、进程的状态信息等；
    系统中有一个专门空间用来存放当前进程的上下文；
  上下文切换：任何时刻、系统中只有一个进程正在运行
    把正在运行的进程换下，换一个新的进程到处理器执行，上下文切换时，必须保存下进程的上下文，恢复换上进程的上下文
Notes: 进程上下文用进程的PCB（进程控制块）表示，它包括进程状态，CPU寄存器的值等。

## Slide 37: 32位程序在内存中的存放
栈段
0x7FFFFFFF
堆段
全局变量
代码段
预留
0x00400000
0x10000000
0
堆栈伸缩
0x10010000
$gp=0x10008000
4M字节
252M字节
64K字节
~2G字节
Notes: 32位程序的寻址能力是2^32，也就是4G。对于32位程序只能申请到4G的内存。而且这4G内存中，在windows下有2G，linux下有1G是保留给内核态使用，用户态无法访问。故只能分配2G、3G的内存使用。

## Slide 38: 概述
虚拟存储技术的动机
  （早期）采用单道程序运行，系统的主存中包含：
    操作系统（常驻监控程序）
    正在执行的一个用户程序
    所以无需进行存储管理，即使有也很简单
  如何消除小的主存容量对编程的限制？
    编写编译程序时，不知道程序运行时将和哪些其他程序共享内存；编程者总是希望把每个程序编译在它自己的地址空间中。
    单用户程序大小超过主存容量
  多道程序（进程）如何有效安全的共享内存？
    同时运行的程序对内存的需求之和可能超过计算机实际内存容量
    局部性原理：某个时间点，只需要一部分活跃的程序
Notes: 增加：刘旭东老师ppt

## Slide 39: 概述
解决之道
  程序运行时，内存管理采用交换机制（硬件和操作系统实现部分装入和部分替换功能），进程保存在辅存中，进程执行时，只将其活跃部分调入内存（局部性原理）。此时主存可以视为辅存的“高速缓存”。
  这样一种把主存当做辅助存储器的高速缓存技术，称为虚拟存储技术，程序中可以使用较大的存储空间称为虚拟存储器（virtual memory）。
  虚拟存储器能从逻辑上为用户提供一个比物理存贮容量大得多、可寻址的“主存储器”。
  虚拟存储器的容量与物理主存大小无关，而受限于计算机的地址结构。
CPU中专门有一个存储器管理部件MMU（Memory Management Unit）协助OS完成存储器访问

## Slide 40: 概述
内存连续分配管理方式：分区管理：固定长分区，可变长分区
内存非连续分配管理方式：分页式管理，分段式管理，段页式管理

## Slide 41: 概述

## Slide 42: 概述

## Slide 43: 概述
虚拟存储系统的特征
程序员在比实际主存空间大得多的逻辑地址空间中编写程序
程序执行时，把当前需要的程序段和相应的数据块调入主存，其他暂不用的部分存放在磁盘上
指令执行时，通过硬件（MMU）将逻辑地址（也称虚拟地址或虚地址）转化为物理地址（也称主存地址或实地址）
在发生程序或数据访问失效时，由操作系统进行主存和磁盘之间的信息交换。
虚拟存储器机制由硬件与操作系统共同协作实现，涉及到操作系统中的许多概念，如进程、进程的上下文切换、存储器管理（MMU）、虚拟地址空间、缺页处理等。

## Slide 44
第八部分：虚拟存储器
辅助存储器（磁表面存储器）
虚拟存储器
  概述
  页式虚拟存储器

## Slide 45: 页式虚拟存储器
页式虚拟存储器
  进程划分成相同长度的程序块（页），称为虚页（虚拟的页）；
  主存也分成大小相同的存储块（页），称为实页（物理的页）；
  主存按页顺序编号，每个独立编址的程序空间有自己的页号顺序，通过调度辅存中程序各页可离散装入主存不同实页位置。
  CPU执行指令时，首先需将逻辑地址转换为主存的物理地址，地址转换由CPU中的MMU实现。
  页式调度的优点是页内零头小，页表对程序员来说是透明的，地址变换快，调入操作简单；缺点是各页不是程序的独立模块，不便于实现程序和数据的保护（段式管理）。
处理器
虚地址
存储管理单元
(MMU)
实地址
内存（物理地址空间）
文件1
文件2
文件n
Cache

## Slide 46: 页式虚拟存储器
虚存空间与物理空间
  用户程序空间：用户程序给出的指令和数据地址不是真正的主存实际地址，称为虚地址或逻辑地址，其对应的存储空间称为虚存空间或逻辑地址空间。
  物理内存空间：真正的主存实际地址称为实地址或物理地址，其对应的存储空间称为物理空间或主存空间。
虚拟存储器要解决的问题
  虚存空间与物理空间之间的数据交换：交换哪些数据？每次交换多少？
  虚地址与实地址的转换问题：虚地址格式、实地址格式、怎么判断当前访问的虚地址对应的数据是不是在物理空间中，如何把虚地址转换为实地址？如何加速这种判断和转换？
  缺失处理和替换策略：访问的内容不在物理空间中怎么处理？

## Slide 47: 页式虚拟存储器
页式虚拟存储器
  虚存（逻辑地址空间）和主存（物理地址空间）按固定大小分成若干页，虚存页称为虚页，主存页称为实页。辅存中程序按页调入内存；
  页表：记录虚页与实页的映射关系，实现虚实地址的转换，页表建立在内存中，操作系统为每道程序建立一个页表。页表用虚页号作为索引，页表项包括虚页对应的实页号和有效位。
  页表基址寄存器：保存页表在内存中的首地址。
  虚地址格式：
  实地址格式：
虚页号
页内地址
实页号
页内地址

## Slide 48: 页式虚拟存储器
虚页0
虚页1
虚页2
虚页3
虚页4
程序A（在辅中）
页13
页14
页15
页16
页17
页18
页19
页20
页21
页12
A的页0
A的页1
A的页2
A的页3
内存
实页号
有效位
14
16
17
1
1
1
19
1
XX
0
程序A的页表
虚页
0
1
2
3
4
XX
0
XX
0
脏位
1
0
1
1
1
0
0

## Slide 49: 页式虚拟存储器
②根据实地址，访问主存中的物理页
① 根据虚地址，访问主存中的页表
虚实地址的转换 —— 访存次数问题
页表

## Slide 50: 页式虚拟存储器
Notes: 外页表

## Slide 51: 页式虚拟存储器
多级页表
  页面大小为4KB的2GB虚拟存储器，每个页表项占4个字节：219*22=2MB。512*4+2*1K*4）=10KB （假定2个活跃页表换入内存时，实际占用的内存）
一级页表常驻内存
活跃二级页表换入内存
12

## Slide 52: 页式虚拟存储器
举例：虚拟地址到物理地址的转换

## Slide 53: 页式虚拟存储器

## Slide 54: 页式虚拟存储器
举例
  某计算机虚拟地址32位，物理内存128MB，页大小4KB。
  （1）程序虚拟空间有多少页？
  （2）页表项共有多少位？
  （3）每个页表占多少内存空间？（只有一个有效位）
解答
  虚地址32位：虚页号（20位）+ 页内偏移（12位）
  实地址27为：实页号（15位）+ 页内偏移（12位）
  每个程序虚拟空间最多可有：220个虚页
  每个页表项：1位（有效位）+ 15位（实页号）=16位
  每个页表所占空间：220×16=16Mb=2MB
多道程序运行时，所有程序的页表都在内存中，页表占用内存空间不可忽视，极端情况下，页表有可能消耗所有内存空间。（采用多级页表解决）

## Slide 55: 页式虚拟存储器
快表TLB（Translation Lookaside Buffer，转换后备缓冲器）
  使用VM的优势：加速访问速度，管理内存
  存在问题：每次虚拟存储器的访问带来两次存储器访问，一次访问页表，一次访问所需数据（或指令），简单的虚拟存储器速度慢。
  解决办法：使用Cache存储部分活跃的页表项，称为TLB（快表），它包含了最近使用的那些页表项。
  TLB内容：标记（虚页号）、数据块（实页号）、有效位、修改位。
  TLB一般采用全相联或者组相联
 |  | 虚页号 | 实页号
 |  | 虚页号 | 实页号
 |  | 虚页号 | 实页号
 |  | 虚页号 | 实页号
有效位
修改位
标记（tag)
数据
快表（TLB）
Notes: 访问页表；访问数据

## Slide 56: 页式虚拟存储器
Notes: 访问页表；访问数据

## Slide 57: 页式虚拟存储器
当虚页不在内存时(装入位为0)，页表提供保存该虚页的磁盘地址，以便进行磁盘读取。
有些系统采用双表结构：页表只提供虚页到实页的映射；由外页表提供虚页到磁盘地址的映射。

## Slide 58: 页式虚拟存储器
Notes: 若TLB缺失，则Cache必然不命中？

## Slide 59: 举例
假定页式虚拟存储系统按字节编址，逻辑地址36位，页大小16KB，物理地址32位，页表中包括有效位和修改位各1位、使用位和存取方式位各2位，且所有虚拟页都在使用中。请问：
（1）每个进程最多可以有多少虚页？页表大小为多少？
（2）如果所使用的快表（TLB）总表项数为256项，且采用2路组相联Cache实现，则快表大小至少为多少？
解答（1）
  页面大小：16KB=214，页内偏移14位
  虚地址36位：虚页号=36-14=22位
  实地址32为：实页号=32-14=18位
  每个进程最多可有：222个虚页
  每个页表项：1 +1+2 +2+ 18=24位
  每个页表所占空间：222×24=12MB
（2）
  TLB：256个表项，2路组相联，所以共有128组
  22位虚页号：7位组地址，15位Tag
  TLB每个表项：15+24=39位
  TLB容量：39×256=9984位=1248字节

## Slide 60: 访问内存的性能计算举例
  2. 某计算机的存储系统由Cache、主存和用于虚拟存储的磁盘组成。CPU总是从Cache中获取数据。若所访问的字在Cache中，则存取它需要10ns；将所访问的字从主存装入Cache需要40ns；而将它从磁盘装入主存则需要2ms。假定Cache的命中率为0.9，数据不在Cache时主存的命中率为0.6，计算该系统访问一个字的平均存取时间。
平均存取时间=10ns*0.9+0.1*(（10 ns +40 ns）*0.6+（10 ns +40 ns+2000000）*0.4)=80000 ns =80 us
Notes: 平均存取时间=10ns*0.9+0.1*(（10 ns +40 ns）*0.6+（10 ns +40 ns+2000000）*0.4)=80000 ns =80 us

## Slide 61: 作业
P | #VPN位数 | #VPO位数 | #PPN位数 | #PPO位数
1KB | 22 | 10 |  | 
2KB | 21 | 11 |  | 
4KB | 20 | 12 |  | 
8KB | 19 | 13 |  | 
1. 给定一个32位的虚拟地址空间和一个24位的物理地址，对于下面不同的分页大小P，请确定虚拟页号VPN）、虚拟页内偏移量（VPO）、物理页号（PPN）和物理页内偏移量（PPO）的位数。

## Slide 62: 作业
P | #VPN位数 | #VPO位数 | #PPN位数 | #PPO位数
1KB | 22 | 10 |  | 
2KB | 21 | 11 |  | 
4KB | 20 | 12 |  | 
8KB | 19 | 13 |  | 
1. 给定一个32位的虚拟地址空间和一个24位的物理地址，对于下面不同的分页大小P，请确定虚拟页号（VPN）、虚拟页内偏移量（VPO）、物理页号（PPN）和物理页内偏移量（PPO）的位数。
P | #VPN位数 | #VPO位数 | #PPN位数 | #PPO位数
1KB | 22 | 10 | 14 | 10
2KB | 21 | 11 | 13 | 11
4KB | 20 | 12 | 12 | 12
8KB | 19 | 13 | 11 | 13